## Slide 1
Proposition d’une métaheuristique pour le
Job-Shop flexible
Damien LAMY, Sylverin KEMMOE-TCHOMTE, Nikolay TCHERNEV
LIMOS (UMR CNRS 6158), Clermont-Ferrand, France

## Slide 2
  Implication du laboratoire dans un projet comprenant optimisation et simulation
    Inclusion de contraintes énergétiques (Projet ECOTHER)
  Travaux réalisés sur le Job-shop
  Proposer des approches pour des systèmes de production plus flexibles
  Utilisation de métaheuristiques
  Proposer une métaheuristique pour le Job-shop Flexible
Introduction
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible

## Slide 3
  Le Job-shop Flexible
    Présentation
    Contexte
  Métaheuristique
    Codage/décodage
    GRASPxELS
      Présentation
      Heuristique de construction
      Recherche locale
      ELS et voisinage
    GRASPx2ELS
    Résultats
Plan
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible

## Slide 4
Job-shop Flexible : Présentation
  Un ensemble de produits à ordonnancer (Jobs)
  Chaque Job a un ensemble d’opérations qui doivent être effectuées
  Chaque opération peut être réalisée sur un ensemble de machine
  Une opération ne peut être réalisée que sur une machine à la fois
  Une machine ne peut traiter qu’une opération à la fois
  Critère d’optimisation : Makespan
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 5
Job-shop Flexible : Présentation
  Instance d’un problème :
  Plusieurs degrés de flexibilité dans les instances
  Plusieurs jeux de données: (Brandimarte, 1993) (Hurink et al., 1994) (Barnes and Chambers, 1996) (Dauzère-Pérès and Paulli, 1997)
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
 | Nombre d’opérations | Op.1 | Op.2 | Op.3
Job 1 | 3 | O1(M1 – D1) | (M2 – D21)(M3– D23) | (M3 – D33)(M2 – D32)
Job 2 | 3 | (M1 – D41)(M2– D42) | (M3 – D5) | (M1 – D61)(M2 – D62)(M3 – D63)
Job 3 | 3 | (M1 – D71)(M3 – D73) | (M1 – D81)(M2 – D82)(M3 – D83) | (M1 – D91)(M2 – D92)
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 6
Job-shop Flexible : Présentation
  Instance d’un problème
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
 | Nombre d’opérations | Op.1 | Op.2 | Op.3
Job 1 | 3 | O1(M1 – D1) | (M2 – D21)(M3– D23) | (M3 – D33)(M2 – D32)
Job 2 | 3 | (M1 – D41)(M2– D42) | (M3 – D5) | (M1 – D61)(M2 – D62)(M3 – D63)
Job 3 | 3 | (M1 – D71)(M3 – D73) | (M1 – D81)(M2 – D82)(M3 – D83) | (M1 – D91)(M2 – D92)
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 7
Job-shop Flexible : Contexte
  Etat de l’art - (Chaundry and Khan, 2015)
    + de 400 publications sur le sujet
    191 articles retenus -> près de la totalité sont orientés métaheuristiques
    ACO, ABC, AIS, EA, PSO, …
  Observations:
    La plupart des articles utilisent des algorithmes à populations
    Des articles proposent des métaheuristiques mais elles ne sont pas testées sur le problème de base
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 8
Job-shop Flexible : Contexte
  Etat de l’art - (Chaundry and Khan, 2015)
    Pas de comparaison sur la qualité des méthodes répertoriées
  Article publié en même temps : (Gonzalez et al., 2015) - les meilleurs résultats à ce jour
    Scatter Search + Path Relinking + Tabu Search
  Objectif :
    Proposer une méthode de résolution qui ne soit pas une méthode à population
    Basée sur le GRASPxELS (Prins, 2009)
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 9
Métaheuristique: Codage d’une solution
  Métaheuristique : codage d’une solution
  (Cheng et al., 1996)
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 10
Métaheuristique: Codage d’une solution
  Métaheuristique : codage d’une solution
    Ordonnancement:
      Vecteur par répétition (Bierwirth, 1995)
    Affectation:
      Matrice
  Avantage : les modifications effectuées sur l’un des éléments de codage n’engendre pas de perturbations sur l’autre (et vice versa)
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 11
Métaheuristique: Codage/Décodage d’une solution
  Démarche de résolution
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
Données de départ
Construction du graphe disjonctif non orienté
Construction du graphe disjonctif orienté
Evaluation du GDO
Graphe disjonctif orienté évalué
= Solution
Vecteur de Bierwirth
Affectation
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 12
Métaheuristique: Codage/Décodage d’une solution
  Codage de l’affectation -> représente un graphe disjonctif
  Codage de l’ordonnancement -> graphe conjonctif-disjonctif
  Evaluation/décodage -> Calcul d’un plus long chemin dans le graphe
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 13
Métaheuristique: Codage/Décodage d’une solution
  Evaluation/décodage -> Calcul d’un plus long chemin dans le graphe
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
0
0
4
4
9
9
19
22
12
30
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 14
Métaheuristique: Présentation
  Première idée : utiliser le GRASPxELS (Prins, 2009)
    A permis d’obtenir des résultats compétitifs sur le Job-shop classique
    GRASPxELS :
      Heuristique de construction
      Recherche locale
      Evolutionary Local Search (ELS)
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 15
Métaheuristique (GRASPxELS) : Heuristique de construction
  Heuristique inspirée de (Binato et al., 2001)
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
1
1
2
2
3
1
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 16
0
0
4
4
9
9
19
22
12
30
Métaheuristique (GRASPxELS) : Recherche locale
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
 | Op.1 | Op.2 | Op.3
Job 1 | (M1 – D1) | (M2 – D21)(M3– D23) | (M3 – D33)(M2 – D32)
Job 2 | (M1 – D41)(M2– D42) | (M3 – D5) | (M1 – D61)(M2 – D62)(M3 – D63)
Job 3 | (M1 – D71)(M3 – D73) | (M1 – D81)(M2 – D82)(M3 – D83) | (M1 – D91)(M2 – D92)
  Affectations :
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 17
Métaheuristique (GRASPxELS) : Recherche locale
  Ordonnancement :
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
0
0
4
4
9
9
19
22
12
30
 | Op.1 | Op.2 | Op.3
Job 1 | (M1 – D1) | (M2 – D21)(M3– D23) | (M3 – D33)(M2 – D32)
Job 2 | (M1 – D41)(M2– D42) | (M3 – D5) | (M1 – D61)(M2 – D62)(M3 – D63)
Job 3 | (M1 – D71)(M3 – D73) | (M1 – D81)(M2 – D82)(M3 – D83) | (M1 – D91)(M2 – D92)
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 18
Métaheuristique (GRASPxELS) : Recherche locale
  Ordonnancement :
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
 | Op.1 | Op.2 | Op.3
Job 1 | (M1 – D1) | (M2 – D21)(M3– D23) | (M3 – D33)(M2 – D32)
Job 2 | (M1 – D41)(M2– D42) | (M3 – D5) | (M1 – D61)(M2 – D62)(M3 – D63)
Job 3 | (M1 – D71)(M3 – D73) | (M1 – D81)(M2 – D82)(M3 – D83) | (M1 – D91)(M2 – D92)
0
0
4
4
9
9
19
22
12
30
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 19
Métaheuristique (GRASPxELS) : Recherche locale
  Combiner les deux approches
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 20
Métaheuristique (GRASPxELS): Evolutionary Local Search
  ELS (Wolf and Merz, 2007)
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 21
Métaheuristique (GRASPxELS) : Evolutionary Local Search
  Différents voisinages utilisés :
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 22
Métaheuristique (GRASPxELS) : Constat
  Problème :
    Le GRASPxELS seul ne permet pas de trouver des solutions acceptables
    Trouver un paramétrage adapté s’est avéré complexe et long
  Modifier le GRASPxELS -> ajouter un niveau d’exploration de l’espace
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 23
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
Métaheuristique: GRASPx2ELS

## Slide 24
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
Métaheuristique: Comparaison graphique GRASPxELS / GRASPx2ELS

## Slide 25
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
GRASPx2ELS : Plan d’expérience
  Tests réalisés sur une instance issue du jeu de données MK (Brandimarte, 1993)
  Nombre de voisins de 50 à 150, par pas de 50
  Nombre de ELS de 100 à 300, par pas de 20
  Nombre de voisins ELS de 10 à 30, par pas de 2
  Ne sont gardés que les paramétrages fournissant des solutions optimales
Chart: DOE MK02
Nombre de restart : borné par le temps
Nombre de voisins : 100
Nombre de ELS : 280
Nombre de voisins ELS : 18

## Slide 26
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
GRASPx2ELS : Résultats
 |  |  | Hmida et al., 2010 |  |  | Yuan et al., 2013 |  |  | Gonzalez et al., 2013 |  |  | Gonzalez et al., 2015 |  |  |  | 
 |  |  | CDDS |  |  | HDE |  |  | GA+TS |  |  | SSPR |  |  | GRASPx2ELS | 
 |  |  | BFS | AVG |  | N2 |  |  | BFS | AVG |  | BFS | AVG |  | BFS | AVG
flex | LB |  |  |  |  | BFS | AVG |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,09 | 36 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40
4,1 | 24 |  | 26 | 26 |  | 26 | 26 |  | 26 | 26 |  | 26 | 26 |  | 26 | 26
3,01 | 204 |  | 204 | 204 |  | 204 | 204 |  | 204 | 204 |  | 204 | 204 |  | 204 | 204
1,91 | 48 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60
1,71 | 168 |  | 173 | 174 |  | 172 | 172,82 |  | 172 | 172 |  | 172 | 172 |  | 172 | 172,9
3,27 | 33 |  | 58 | 59 |  | 57 | 58,64 |  | 58 | 58 |  | 57 | 58 |  | 58 | 58,6
2,83 | 133 |  | 139 | 139 |  | 139 | 139,42 |  | 139 | 139 |  | 139 | 141 |  | 139 | 139,2
1,43 | 523 |  | 523 | 523 |  | 523 | 523 |  | 523 | 523 |  | 523 | 523 |  | 523 | 523
2,53 | 299 |  | 307 | 307 |  | 307 | 307 |  | 307 | 307 |  | 307 | 307 |  | 307 | 307
2,98 | 165 |  | 197 | 198 |  | 198 | 201,52 |  | 199 | 200 |  | 196 | 197 |  | 201 | 201,2
RPD |  |  | 14,98 | 15,4 |  | 14,67 | 15,46 |  | 15,04 | 15,1 |  | 14,55 | 15,07 |  | 15,16 | 15,42
#best |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 8 | 
CI+CPU |  |  | 96 |  |  | 75,87 |  |  | 250 |  |  | 383 |  |  | 103,11 | 
  Instances MK (Brandimarte, 1993) :

## Slide 27
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
GRASPx2ELS : Résultats
  Instances BC (Barnes and Chambers, 1996) :
 |  |  |  |  | Hmida et al., 2010 |  |  | Bozejko et al., 2010 |  |  | Yuan et al., 2013 |  |  | Gonzalez et al., 2013 |  |  | Gonzalez et al., 2015 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | CDDS |  |  | TSBM2h |  |  |  |  |  | GA+TS |  |  | SSPR |  |  | GRASPx2ELS | 
Ins | flex | LB |  |  | BFS | AVG |  | BFS | AVG |  | BFS | AVG |  | BFS | AVG |  | BFS | AVG |  | BFS | AVG
mt10c1 | 1,1 | 655 |  |  | 928 | 929 |  | 927 | (–) |  | 927 | 927,72 |  | 927 | 927 |  | 927 | 928 |  | 927 | 927
mt10cc | 1,2 | 655 |  |  | 910 | 911 |  | 908 | (–) |  | 908 | 910,6 |  | 908 | 909 |  | 908 | 908 |  | 908 | 908,4
mt10x | 1,1 | 655 |  |  | 918 | 918 |  | 922 | (–) |  | 918 | 918,58 |  | 918 | 922 |  | 918 | 918 |  | 918 | 918
mt10xx | 1,2 | 655 |  |  | 918 | 918 |  | 918 | (–) |  | 918 | 918,38 |  | 918 | 918 |  | 918 | 918 |  | 918 | 918
mt10xxx | 1,3 | 655 |  |  | 918 | 918 |  | 918 | (–) |  | 918 | 918 |  | 918 | 918 |  | 918 | 918 |  | 918 | 918
mt10xy | 1,2 | 655 |  |  | 906 | 906 |  | 905 | (–) |  | 905 | 905,56 |  | 905 | 905 |  | 905 | 906 |  | 905 | 905,1
mt10xyz | 1,3 | 655 |  |  | 849 | 851 |  | 849 | (–) |  | 847 | 851,14 |  | 849 | 850 |  | 847 | 847 |  | 847 | 847
setb4c9 | 1,1 | 857 |  |  | 919 | 919 |  | 914 | (–) |  | 914 | 917,12 |  | 914 | 914 |  | 914 | 916 |  | 914 | 914
setb4cc | 1,2 | 857 |  |  | 909 | 911 |  | 907 | (–) |  | 907 | 909,58 |  | 907 | 907 |  | 907 | 907 |  | 907 | 908,6
setb4x | 1,1 | 846 |  |  | 925 | 925 |  | 925 | (–) |  | 925 | 925,82 |  | 925 | 925 |  | 925 | 925 |  | 925 | 925
setb4xx | 1,2 | 846 |  |  | 925 | 925 |  | 925 | (–) |  | 925 | 925,64 |  | 925 | 925 |  | 925 | 925 |  | 925 | 925
setb4xxx | 1,3 | 846 |  |  | 925 | 925 |  | 925 | (–) |  | 925 | 925,48 |  | 925 | 925 |  | 925 | 925 |  | 925 | 925
setb4xy | 1,2 | 845 |  |  | 916 | 916 |  | 910 | (–) |  | 910 | 914 |  | 910 | 910 |  | 910 | 912 |  | 910 | 910
setb4xyz | 1,3 | 838 |  |  | 905 | 907 |  | 903 | (–) |  | 903 | 905,28 |  | 905 | 905 |  | 905 | 905 |  | 903 | 904,8
seti5c12 | 1,07 | 1027 |  |  | 1174 | 1175 |  | 1174 | (–) |  | 1171 | 1175,42 |  | 1171 | 1173 |  | 1170 | 1173 |  | 1169 | 1171,9
seti5cc | 1,13 | 955 |  |  | 1136 | 1137 |  | 1136 | (–) |  | 1136 | 1137,76 |  | 1136 | 1137 |  | 1135 | 1136 |  | 1135 | 1135,9
seti5x | 1,07 | 955 |  |  | 1201 | 1202 |  | 1198 | (–) |  | 1200 | 1205,64 |  | 1199 | 1200 |  | 1198 | 1199 |  | 1198 | 1198
seti5xx | 1,13 | 955 |  |  | 1199 | 1199 |  | 1197 | (–) |  | 1197 | 1202,68 |  | 1197 | 1198 |  | 1197 | 1199 |  | 1194 | 1196,3
seti5xxx | 1,2 | 955 |  |  | 1197 | 1198 |  | 1197 | (–) |  | 1197 | 1202,26 |  | 1197 | 1197 |  | 1194 | 1198 |  | 1194 | 1196,5
seti5xy | 1,13 | 955 |  |  | 1136 | 1138 |  | 1136 | (–) |  | 1136 | 1137,98 |  | 1136 | 1137 |  | 1135 | 1136 |  | 1135 | 1135,9
seti5xyz | 1,2 | 955 |  |  | 1125 | 1125 |  | 1128 | (–) |  | 1125 | 1129,76 |  | 1127 | 1128 |  | 1125 | 1126 |  | 1125 | 1125,8
RPD |  |  |  |  | 22,54 | 22,6 |  | 22,45 | (–) |  | 22,39 | 22,67 |  | 22,42 | 22,49 |  | 22,36 | 22,44 |  | 22,33 | 22,4
#best |  |  |  |  | 7 |  |  | 13 |  |  | 15 |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  | 21 | 
CI+CPU |  |  |  |  | 253 |  |  | 1068 |  |  | 554,68 |  |  | 437 |  |  | 248 |  |  | 320,51 | 

## Slide 28
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
GRASPx2ELS : Résultats
  Instances DP (Dauzère-Pérès and Paulli, 1997) :
 |  |  |  | Hmida et al., 2010 |  |  | Yuan et al., 2013 |  |  | Gonzalez et al., 2013 |  |  | Gonzalez et al., 2015 |  |  |  | 
 |  |  |  | CDDS |  |  | HHS/LNS |  |  | GA+TS |  |  | SSPR |  |  | GRASPx2ELS | 
Ins | flex | LB |  | BFS | AVG |  | BFS | AVG |  | BFS | AVG |  | BFS | AVG |  | BFS | AVG
01a | 1.13 | 2505 |  | 2518 | 2525 |  | 2505 | 2513 |  | 2505 | 2511 |  | 2505 | 2508 |  | 2505 | 2508,9
02a | 1.69 | 2228 |  | 2231 | 2235 |  | 2230 | 2231 |  | 2232 | 2234 |  | 2229 | 2230 |  | 2229 | 2231,1
03a | 2.56 | 2228 |  | 2229 | 2232 |  | 2228 | 2229 |  | 2229 | 2230 |  | 2228 | 2228 |  | 2228 | 2229
04a | 1.13 | 2503 |  | 2503 | 2510 |  | 2506 | 2506 |  | 2503 | 2504 |  | 2503 | 2504 |  | 2503 | 2504,2
05a | 1.69 | 2189 |  | 2216 | 2218 |  | 2212 | 2215 |  | 2219 | 2221 |  | 2211 | 2215 |  | 2211** | 2213,3
06a | 2.56 | 2162 |  | 2196 | 2203 |  | 2187 | 2192 |  | 2200 | 2204 |  | 2183 | 2192 |  | 2190 | 2194
07a | 1.24 | 2187 |  | 2283 | 2296 |  | 2288 | 2303 |  | 2266 | 2286 |  | 2274 | 2285 |  | 2274 | 2282,9
08a | 2.42 | 2061 |  | 2069 | 2069 |  | 2067 | 2074 |  | 2072 | 2075 |  | 2064 | 2066 |  | 2068 | 2070,5
09a | 4.03 | 2061 |  | 2066 | 2067 |  | 2069 | 2073 |  | 2066 | 2067 |  | 2062 | 2063 |  | 2066 | 2068,6
10a | 1.24 | 2178 |  | 2291 | 2303 |  | 2297 | 2302 |  | 2267 | 2273 |  | 2269 | 2287 |  | 2263* | 2276,2
11a | 2.42 | 2017 |  | 2063 | 2072 |  | 2061 | 2067 |  | 2068 | 2071 |  | 2051 | 2058 |  | 2059 | 2063,7
12a | 4.03 | 1969 |  | 2031 | 2034 |  | 2027 | 2036 |  | 2037 | 2041 |  | 2018 | 2020 |  | 2031 | 2033,5
13a | 1.34 | 2161 |  | 2257 | 2260 |  | 2263 | 2269 |  | 2271 | 2276 |  | 2248 | 2257 |  | 2248 | 2258,9
14a | 2.99 | 2161 |  | 2167 | 2179 |  | 2164 | 2168 |  | 2169 | 2171 |  | 2163 | 2164 |  | 2172 | 2174,1
15a | 5.02 | 2161 |  | 2165 | 2170 |  | 2163 | 2166 |  | 2166 | 2166 |  | 2162 | 2163 |  | 2168 | 2170,5
16a | 1.34 | 2148 |  | 2256 | 2258 |  | 2259 | 2266 |  | 2266 | 2271 |  | 2244 | 2253 |  | 2248 | 2255,2
17a | 2.99 | 2088 |  | 2140 | 2146 |  | 2137 | 2141 |  | 2147 | 2150 |  | 2130 | 2134 |  | 2142 | 2147,7
18a | 5.02 | 2057 |  | 2127 | 2132 |  | 2124 | 2128 |  | 2138 | 2141 |  | 2119 | 2123 |  | 2128 | 2139,8
RPD |  |  |  | 1.94 | (2.19) |  | 1.89 | (2.13) |  | 1.99 | (2.17) |  | 1.57 | (1.79) |  | 1,76 | 1,99
#best |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 16 |  |  | 7 | 
CI-CPU |  |  |  | 2890 |  |  | 6279 |  |  | 3397 |  |  | 1934 |  |  | 2206 | 
** 2207 trouvée avec un autre paramétrage

## Slide 29
Conclusion
  Proposition d’une modification du GRASPxELS pour le Job-Shop Flexible
  Résultats prometteurs et comparables à ceux de la littérature
  Possibilité de développer des métaheuristiques basées sur une unique solution courante (Boussaïd et al., 2013)
  Améliorations possibles:
    Table de hachage
    Coupes dans la recherche locale?
    Recherche locale randomisée?
    Plan d’expérience plus précis
  Perspectives :
    Couplage Optimisation/Simulation dans le contexte d’un Job-Shop Flexible Réactif
    Etudes d’extensions du problèmes : inclusion de contraintes énergétiques, financières, …
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible
Notes: Durations are known ahead of the schedule

## Slide 30
Merci pour votre attention!
Proposition d’une métaheuristique pour le job-shop flexible